## Slide 1
1 AC
4
La tension électrique
Leçon 3
Tâche 1
Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique.
Énergie et électromagnétisme
Thème 3

## Slide 4
Matériel nécessaire
Matériel de l’enseignant
Matériel de l’élève

## Slide 5
Repérage dans le chapitre
Séance 2
Séance 1
Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique.
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique.
Séance 3
Expliquer l’éclat des lampes dans un circuit à partir des lois de l’électricité.

## Slide 6
Conceptions erronées
des élèves
S’il y a de la tension, il y a forcément du courant
La tension est la même partout dans le circuit
La tension est « consommée » par les appareils
Plus la tension est grande, plus le courant est grand
Tâche à réussir
La tâche principale de cette séance repose sur le savoir-faire suivant : Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique.
L’objectif est d’amener les élèves à mesurer une tension électrique dans un circuit électrique à l’aide d’un multimètre.
La manipulation a son rôle fondamental.
La démonstration guidée étape par étape.
Encourager la justification et l’argumentation
Relier à des situations de la vie quotidienne
Stratégie
Orientations didactiques

## Slide 7
Structure de la séance
1
10 min
Ouverture de la séance
2
10 min
Modelage
3
10 min
Pratique collective
4
12 min
Pratique en binôme
5
10 min
Pratique autonome
6
3 min
Clôture

## Slide 8
10 min

## Slide 9: Bonjour ! Prêts à démarrer notre séance ? Allons-y

## Slide 10
O
Le rituel
(2 min)

## Slide 11: Observez ces images : à votre avis, quel comportement positif mettent-elles en évidence ?
L’enseignant.e fait participer les élèves pour qu’ils expriment ce qu’ils comprennent de l’image.
J’arrive tôt à la classe
J’arrive en retard

## Slide 12: Il faut que j’arrive toujours à l’heure .
L’enseignant.e recourt à l’alternance linguistique pour expliciter le comportement attendu.
J’arrive tôt à la classe
J’arrive en retard

## Slide 13
O
Réactivation des prérequis
(6 min)

## Slide 14: On va commencer cette séance par un rappel sur les circuits électriques et le courant électrique: sens et mesure. Choisir la bonne réponse.
Désigne quelques -uns pour répondre en justifiant.
Parmi les schémas suivants, quel est celui qui correspond à un montage en dérivation?
B
A
C
D

## Slide 15: Effectivement dans ce circuit les lampes sont montées en dérivation avec la pile.
Désigne quelques -uns pour répondre en justifiant.
Parmi les schémas suivants, quel est celui qui correspond à un montage en dérivation?
B
A
C
D

## Slide 16: Choisir la bonne réponse.
Sur leur ardoise, les élèves écrivent vrai ou faux ou l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre en justifiant.
Quel est le circuit qui nous permet de faire allumer la lampe?
B
A
C

## Slide 17: Le circuit est fermé et contient un générateur.
Sur leur ardoise, les élèves écrivent vrai ou faux ou l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre en justifiant.
Quel est le circuit qui nous permet de faire allumer la lampe?
B
A
C

## Slide 18: Choisir la bonne réponse.
Indiquer le circuit dans lequel le sens conventionnel du courant est représenté correctement.
A
B
C
D
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 19: Le sens de I est de (+) vers le( – )à l’extérieur du générateur.
Indiquer le circuit dans lequel le sens conventionnel du courant est représenté correctement.
A
B
C
D
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 20: Choisir la bonne réponse.
Pour mesurer l’intensité du courant qui traverse une lampe, on branche l’ampèremètre en:
A
B
série avec cette lampe
dérivation avec cette lampe
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 21: L’ampèremètre se branche en série.
Pour mesurer l’intensité du courant qui traverse une lampe, on branche l’ampèremètre en:
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.
A
B
série avec cette lampe
dérivation avec cette lampe

## Slide 22
O
Déclaration de la tâche de la séance
(2 min)

## Slide 23: Avant d’aborder notre tâche d’aujourd’hui, je vous présente la situation suivante:
Comment déterminer si le problème vient de la pile ou de la lampe ?
Un élève dit :« La lampe est défectueuse. »
Un autre répond :« Peut-être que la pile ne donne pas assez. »
Dans ce montage la lampe brille faiblement.
L’enseignant·e décrit la situation et réalise l’expérience. Discussion sur les questions posées.

## Slide 24: Je vous présente aussi la photo d’une pile :
. Discussion sur les questions posées.
Une pile
9V
Que signifie l’indication « 9V »
inscrite sur cette pile?

## Slide 25: À la fin de cette séance, vous serez capables d’utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique .
Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique
Bien expliquer la tâche et la relier à celle de l’ampéremètre .

## Slide 26
O
Introduction
à la tâche

## Slide 27: Avant de pouvoir utiliser un multimètre je vous présente la tension électrique aux bornes d’un dipôle ,son unité et son instrument de mesure.
Tension électrique
Quand un récepteur est traversé par un courant électrique, une tension électrique se crée entre ses bornes.
Tension aux bornes de la lampe

## Slide 28: Avant de pouvoir utiliser un multimètre je vous présente la tension électrique aux bornes d’un dipôle ,son unité et son instrument de mesure.
Tension électrique aux bornes d’un générateur:
On peut mesurer une tension électrique aux bornes d’une pile ou aux bornes d’un générateur sans avoir un courant électrique.
9V

## Slide 29: On passe à la mesure de la tension électrique.
Mesure de la tension électrique
On mesure la tension électrique avec un multimètre utilisé
comme voltmètre branché en dérivation. On le symbolise par:
L’enseignant présente le branchement du multimètre et fait l’exemple. .(rectifier le branchement du multimètre dans le livret page 28(je me prépare))

## Slide 30: Avant de pouvoir utiliser un multimètre je vous présente la tension électrique aux bornes d’un dipôle ,son unité et son instrument de mesure.
Unité de la tension électrique
La tension électrique, notée U, s’exprime en volt (V) .
L’enseignant insiste sur les unités.

## Slide 31: On passe aux étapes de mesure de la tension électrique.
Mesure de la tension électrique
Présente le multimètre et fait l’exemple.
RÉSULTAT DE LA MESURE :
U = 4,25 V

## Slide 32
10 min

## Slide 33
M
Tâche principale

## Slide 34: Voici notre tâche principale. Je vais vous montrer comment utiliser un multimètre pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle.
Tâche principale
Said veut, dans le circuit électrique schématisé ci-contre,
mesurer avec un multimètre la tension aux bornes de la lampe.
Voici deux mesures qu’il a trouvées:
* 12 V sur le calibre 200 V et 12,01 V sur le calibre 20 V
L’enseignant.e présente le multimètre puis réalise le montage en verbalisant .Il lit la consigne et explique ce qui est demandé.

## Slide 35: Pour réaliser ma tâche, je suis les étapes suivantes :
L’enseignant.e réalise l’expérience en orientant les élèves et explique ce qui est demandé.
J’ajoute correctement le symbole du multimètre dans rond convenable.
1
Je choisis le calibre convenable.
2
Je note la valeur de la tension U.
3

## Slide 36: On commence par le branchement du voltmètre. Après avoir placé le sélecteur du multimètre dans la zone V=, on le branche en dérivation de telle sorte que la borne COM est la plus proche de la borne négative du générateur. .
Tâche principale
1.Ajouter correctement le symbole du multimètre dans son rond convenable.
Le voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle.
COM
VΩ
.
.
L’enseignant.e fait la démonstration en verbalisant.

## Slide 37: On passe au choix du calibre. Le calibre convenable est celui qui donne une mesure plus précise.
Le calibre convenable est ........................... car il permet d'obtenir une
valeur plus précise.
Tâche principale
20 V
2.Préciser le calibre convenable pour cette mesure.
Le calibre est la valeur maximale de la tension pouvant être mesurée par le multimètre .
L’enseignant.e fait changer les calibres en verbalisant .On doit adapter les calibres et les valeurs selon le matériel utilisé dans le circuit réalisé.

## Slide 38: On note la valeur affichée la plus précise avec son unité.
Tâche principale
M
U = 12,01 V
3.Noter la valeur de la tension U.
La valeur de la tension U est ..................
L’enseignant.e fait remarquer les élèves sur l’unité choisie selon le calibre utilisé..

## Slide 39
Pratique guidée collective
10 min

## Slide 40: Faites de bonnes correspondances.
L’l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre oralement.
Relier chaque élément du groupe (A) à son correspondant au groupe (B).
(1)
A- Unité
B-Symbole
C-Grandeur
D-Appareil de mesure
(2)
(3)
(4)
Groupe (A)
Groupe (B)
Volt
Voltmètre
V
Tension

## Slide 41: Les correspondances sont les suivantes.
Relier chaque élément du groupe (A) à son correspondant au groupe (B).
(1)
A- Unité
B-Symbole
C-Grandeur
D-Appareil de mesure
(2)
(3)
(4)
Volt
Voltmètre
V
Tension
Groupe (A)
Groupe (B)
L’l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre oralement.

## Slide 42: Choisir la bonne réponse :
L’unité de mesure de la tension électrique U dans le système international d’unités est:
A
B
le volt (V)
le watt(W)
l’ampère(A)
C
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.

## Slide 43: C’est le volt de symbole (V).
A
B
le volt (V)
le watt(W)
l’ampère(A)
C
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.
L’unité de mesure de la tension électrique U dans le système international d’unités est:

## Slide 44: Répondre par vrai ou faux.
Pour mesurer une tension électrique aux bornes d’un dipôle , le multimètre doit être branché en série avec ce dipôle.
Vrai
A
Faux
B
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour donner oralement leur choix.

## Slide 45: Il doit être branché en dérivation avec le dipôle.
Vrai
A
Faux
B
Pour mesurer une tension électrique aux bornes d’un dipôle , le multimètre doit être branché en série avec ce dipôle.
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour donner oralement leur choix.

## Slide 46: Répondre par oui ou non.
Le multimètre suivant a été utilisé pour mesurer une tension.
Le branchement est-il correct?
Oui
A
Non
B
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour donner oralement leur choix en justifiant.

## Slide 47: Oui c’est correct .
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour donner oralement leur choix en justifiant.
Le multimètre suivant a été utilisé pour mesurer une tension.
Le branchement est-il correct?
Oui
A
Non
B

## Slide 48: Choisir la bonne réponse.
Choisir le schéma correspondant au branchement correct du voltmètre.
A
B
C
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 49: C’est A du fait que le voltmètre est branché en dérivation et il y a respect de la polarité.
Choisir le schéma correspondant au branchement correct du voltmètre.
A
B
C
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 50: Choisir la bonne réponse.
La borne Com est reliée à la borne positive de la pile.
La borne Com est reliée à la borne négative de la pile.
Le calibre choisi n’est pas convenable.
Le branchement du multimètre est en série.
Dans le schéma ci-contre le multimètre affiche cette valeur parce que:
A
B
C
D
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 51: Il y a permutation des bornes.
Dans le schéma ci-contre le multimètre affiche cette valeur parce que:
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.
La borne Com est reliée à la borne positive de la pile.
La borne Com est reliée à la borne négative de la pile.
Le calibre choisi n’est pas convenable.
Le branchement du multimètre est en série.
A
B
C
D

## Slide 52: Répondre par vrai ou faux.
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.
Ilyas veut mesurer la tension aux bornes d’une pile plate neuve (4,5 V). Le voltmètre qu’il utilise dispose des calibres 2V ; 20 V ; 200 V et 600 V.
Le calibre le mieux adapté est 200 V.
Vrai
A
Faux
B

## Slide 53: Ce calibre peut être utilisé mais la mesure ne sera pas précise. Le calibre le mieux adapté est 20 V.
Ilyas veut mesurer la tension aux bornes d’une pile plate neuve (4,5 V). Le voltmètre qu’il utilise dispose des calibres 2V ; 20 V ; 200 V et 600 V.
Le calibre le mieux adapté est 200 V.
Vrai
A
Faux
B
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.

## Slide 54: Choisir la bonne réponse.
A
B
Dans le montage suivant comportant une pile et une lampe , le pôle positif de la pile est:
(a)
(b)
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.

## Slide 55: Le pôle (a) est lié à la borne(Com) et il y a un signe(-) dans l’affichage.
Dans le montage suivant comportant une pile et une lampe , le pôle positif de la pile est:
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.
A
B
(a)
(b)

## Slide 56
10 min

## Slide 57: Maintenant on va passer aux tâches à réaliser sur le livret. On commence par la tâche p.29« Je m’entraîne en binôme » . Travaillez individuellement, puis discutez de vos réponses en binômes.
L’enseignant·e accorde suffisamment de temps au travail individuel avant la discussion en binôme. Il circule pour contrôler et donner des indications en cas de blocage.

## Slide 58: On commence par le branchement du voltmètre.
Le voltmètre se branche en dérivation de telle façon que la borne COM soit proche du pôle négatif du générateur.
.
.
X
V
COM
V
L'enseignant.e désigne un élève au hasard pour répondre en l’incitant à justifier oralement leur démarche.

## Slide 59: On passe au choix du calibre et à la valeur de la tension.
20 V
4,48 V
L'enseignant.e désigne un élève au hasard pour répondre en l’incitant à justifier oralement leur démarche.

## Slide 60
12 min

## Slide 61: Maintenant c’est le moment de travailler tout seul. Voir le livret p 29 «je m’entraîne seul » .
L’enseignant·e circule dans la classe pour repérer les élèves en difficulté .

## Slide 62: Le temps est terminé. Corrigeons ensemble l’exercice.
Temps Écoulé
L’enseignant·e fait participer les élèves à la correction en leur demandant de présenter leurs réponses et de les justifier.

## Slide 63
Faire passer un élève pour la correction. Associer le reste de la classe au feedback. Identifier les erreurs. Insister sur les étapes à respecter.
A vous! Montrez-moi comment vous avez résolu cet exercice.
PA
2 V
.
V
.
COM
V
1,28 V

## Slide 65: Qui peut me dire ce que nous avons appris aujourd’hui?

## Slide 66: Notre tâche principale de cette séance est:
L’enseignant.e donne un rappel de la séance.
Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique.

## Slide 67: Voilà ce qu’il faut bien retenir. Les étapes pour mesurer la tension électrique par un multimètre sont :
RÉSULTAT DE LA MESURE :
U = 4,25 V
L’enseignant fait participer les élèves pour rappeler les étapes à suivre pour mesurer une tension électrique.

## Slide 68: On termine par la carte lexicale suivante.
Faire participer les élèves à la lecture de la carte.
Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique
Ma tâche
Termes thématiques
Verbes de consigne
Structures pour répondre
Multimètre
Voltmètre
Tension électrique
Calibre
Le volt
Préciser
Noter
Mesurer
Utiliser
Le calibre ……………est le plus convenable car il permet de………………………………………………………
Puisque la valeur 1 est plus précise que la valeur 2, alors le calibre convenable est……………………..
MA CARTE LEXICALE
4
mots
Je retiens

## Slide 69: Bravo à tous ! Révisez dans le livret ce qu’on a vu aujourd'hui et faire les exercices suivants:
Exercice 1 de la page 34
Exercice défis: défi 2 de la page 36
L’enseignant incite les élèves à faire l’exercice à la maison et clore la séance.

## Slide 70
A la prochaine séance!