## Slide 1
1 AC
4
La tension électrique
Leçon 2
Tâche 2
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique
Énergie et électromagnétisme
Thème 3

## Slide 4
Matériel nécessaire
Matériel de l’enseignant
Matériel de l’élève

## Slide 5
Repérage dans le chapitre
Séance 2
Séance 1
Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique.
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique.
Séance 3
Expliquer l’éclat des lampes dans un circuit à partir des lois de l’électricité.

## Slide 6
Conceptions erronées
des élèves
La tension fournie par le générateur reste la même sur chaque dipôle en série.
En dérivation, la tension se partage entre les branches
Si on ajoute un dipôle en série, la tension totale augmente
Il y a confusion entre tension et courant: il n’y a pas de différence entre eux.
Tâche à réussir
La tâche principale de cette séance repose sur le savoir-faire suivant : Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique.
L’objectif est d’amener les élèves à utiliser la loi de l’unicité et d’additivité de la tension.
La manipulation a son rôle fondamental.
Construire le raisonnement basé sur les lois de la tension.
Faire décrire la structure du circuit (série / dérivation / mixte) avant toute opération numérique.
Développer l’argumentation scientifique.
Stratégie
Orientations didactiques

## Slide 7
Structure de la séance
1
10 min
Ouverture de la séance
2
10 min
Modelage
3
10 min
Pratique collective
4
12 min
Pratique en binôme
5
10 min
Pratique autonome
6
3 min
Clôture

## Slide 8
10 min

## Slide 9: Bonjour ! Prêts à démarrer notre séance ? Allons-y

## Slide 10
O
Le rituel
(2 min)

## Slide 11: Observez ces images : à votre avis, quel comportement positif met-elle en évidence ?
L’enseignant.e fait participer les élèves pour qu’ils expriment ce qu’ils comprennent de l’image.
Je me moque de mes camarades
Je respecte mes
camarades

## Slide 12: Le bon comportement est le respect de tout le monde.
L’enseignant.e recourt à l’alternance linguistique pour expliciter le comportement attendu.
Je me moque de mes camarades
Je respecte mes
camarades

## Slide 13
O
Réactivation des prérequis
(6 min)

## Slide 14: On va commencer cette séance par un rappel sur les circuits électriques et la tension électrique et sa mesure. Choisir la bonne réponse.
Sur leur ardoise, les élèves choisissent la bonne réponse et l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre en justifiant.
Parmi les schémas suivants, quel est celui qui correspond à un montage en dérivation?
B
A
C
D

## Slide 15: Effectivement dans ce circuit les lampes sont montées en dérivation avec la pile.
Sur leur ardoise, les élèves écrivent vrai ou faux ou l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre en justifiant.
Parmi les schémas suivants, quel est celui qui correspond à un montage en dérivation?
B
A
C
D

## Slide 16: Répondre par vrai ou faux.
Sur leur ardoise, les élèves écrivent vrai ou faux ou l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre oralement.
Vrai
Faux
L’unité de mesure de la tension électrique dans le système international est l’ampère : A

## Slide 17: L’unité de la tension est le volt : V.
Sur leur ardoise, les élèves écrivent vrai ou faux ou l’enseignant.e désigne quelques -uns pour répondre oralement.
Vrai
Faux
L’unité de mesure de la tension électrique dans le système international est l’ampère : A

## Slide 18: Choisir la bonne réponse.
Pour mesurer une tension électrique aux bornes d’un dipôle , le multimètre doit être branché en série avec ce dipôle.
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.
Vrai
A
Faux
B

## Slide 19: Le voltmètre se branche en dérivation.
Vrai
A
Faux
B
Pour mesurer une tension électrique aux bornes d’un dipôle , le multimètre doit être branché en série avec ce dipôle.
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leurs réponses.

## Slide 20
O
Déclaration de la tâche de la séance
(2 min)

## Slide 21: Avant d’aborder notre tâche d’aujourd’hui, je vous présente les deux situations suivantes:
La tension d’alimentation domestique est 220 V. Les lampes sont montées en dérivation.
Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe?
Une guirlande comporte 3 lampes identiques montée en série.
La tension appliquée à la guirlande est 12 V, quelle est la tension
aux bornes de chaque lampe ?
Discussion sur les questions posées et présente la tache de la séance.

## Slide 22: À la fin de cette séance, vous serez capables d’utiliser les lois des tensions pour déterminer une tension électrique .
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique
Bien expliquer la tâche et la lier avec le courant.

## Slide 23
O
Introduction
à la tâche

## Slide 24: Maintenant je vais vous donner les lois de la tension. On commence par le circuit en dérivation. La question qui se pose: quelle est la relation entre les tensions aux bornes des éléments montées en dérivation?
Loi de l’unicité des tensions
La tension est la même aux bornes des dipôles
branchés en dérivation.
L’enseignant vérifie expérimentalement la loi d’unicité de la tension.
UG = UL = UM

## Slide 25: On passe maintenant au cas les circuits en série. Comment se répartit la tension électrique entre les récepteurs branchés en série?
Loi d’additivité des tensions
Dans un circuit série, la tension aux bornes du
générateur est égale à la somme des tensions aux
bornes des autres dipôles.
L’enseignant vérifie expérimentalement la loi d’additivité des tensions..
UG = U1 + U2

## Slide 27
M
Tâche principale

## Slide 28: Voici notre tâche principale. Je vais vous montrer comment utiliser les lois des tensions pour déterminer la tension aux bornes d’un dipôle dans un circuit.
Tâche principale
On demande de déterminer la tension aux bornes de la lampe et du moteur.
L’enseignant.e veille à ce que les élèves soient attentifs.

## Slide 29: Pour réaliser ma tâche, je suis les étapes suivantes :
L’enseignant.e réalise l’expérience en orientant les élèves et explique ce qui est demandé.
Je précise le type de circuit électrique.
1
Je me rappelle la loi des tensions correspondante.
2
Je note la valeur de la tension U.
3

## Slide 30: On commence par identifier le type de circuit: série ou en dérivation.
Tâche principale
1.Préciser le type de circuit électrique.
- Série: - Dérivation:
x
La lampe et le moteur sont montées en dérivation avec le générateur. Donc le type du circuit est en :
L’enseignant.e veille à ce que les élèves soient attentifs.

## Slide 31: Après avoir identifié le type de circuit, on rappelle la loi de la tension correspondante.
Tâche principale
La loi correspondante au circuit en dérivation est: …………………………………………………..………..
2.Rappeler la loi des tensions correspondante.
- Loi d’unicité des tensions: .......................................
la loi de l’unicité des tensions
UG = UL = UM
L’enseignant.e veille à ce que les élèves soient attentifs.

## Slide 32: La phase suivante est l’application de la loi.
Tâche principale
Le voltmètre mesure UG = 6,00 V . D’après la loi d’unicité de la tension, on a:
3. Déterminer UL et UM.
UG = UL = UM = 6 V
L’enseignant.e veille à ce que les élèves soient attentifs.

## Slide 33: Je fais une synthèse.
Pour déterminer la valeur de la tension aux bornes d’un dipôle dans un circuit électrique on:
identifie le type de circuit (série ou en dérivation),
on rappelle la loi des tensions correspondante,
on applique la loi.
L’enseignant.e veille à ce que les élèves soient attentifs.

## Slide 34
Pratique guidée collective
10 min

## Slide 35: Répondre par vrai ou faux.
La tension U est la même aux bornes des dipôles montés en dérivation.
Vrai
A
Faux
B
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur choix.

## Slide 36: C’est la loi d’unicité des tensions.
Vrai
A
Faux
B
La tension U est la même aux bornes des dipôles montés en dérivation.
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour justifier oralement leur réponse.

## Slide 37: Répondre par vrai ou faux.
Dans un circuit en série, la tension est toujours la même aux bornes des dipôles contenus dans ce circuit.
Vrai
A
Faux
B
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour répondre.

## Slide 38: Non, elle peut être différente: on utilise la loi d’additivité des tensions.
Vrai
A
Faux
B
Dans un circuit en série, la tension est toujours la même aux bornes des dipôles contenus dans ce circuit.
L'enseignant.e choisit au hasard deux élèves pour reformuler oralement la réponse.

## Slide 39: Choisir la bonne réponse.
U2 = 1,5 V
A
U2 = 3 V
B
Dans le circuit ci-contre, la tension aux bornes de la pile est U = 4,5 V.
La tension aux bornes de la lampe L2 est:
U2 = 4,5 V
C
U2 = 6 V
D
L’enseignant·e clarifie la question et demande à deux élèves de répondre en justifiant.

## Slide 40: Les lampes sont montées en dérivation avec la pile: on applique la loi d’unicité de la tension.
U2 = 1,5 V
A
U2 = 3 V
B
Dans le circuit ci-contre, la tension aux bornes de la pile est U = 4,5 V.
La tension aux bornes de la lampe L2 est:
U2 = 4,5 V
C
U2 = 6 V
D
L’enseignant·e clarifie la question et demande à deux élèves de répondre en justifiant.

## Slide 41: Choisir la bonne réponse.
U1 = 10 V
A
U1 = 6 V
B
Dans le circuit schématisé ci-contre, on a UG = 6 V et U2 = 4 V. La tension aux bornes de la lampe L1 est:
U1 = 4 V
C
U1 = 2 V
D
L’enseignant·e clarifie la question et demande à deux élèves de répondre en justifiant.

## Slide 42: Les dipôles du circuit sont montés en série: on applique la loi d’additivité des tensions.
U1 = 10 V
A
U1 = 6 V
B
Dans le circuit schématisé ci-contre, on a UG = 6 V et U2 = 4 V. La tension aux bornes de la lampe L1 est:
U1 = 4 V
C
U1 = 2 V
D
L’enseignant·e clarifie la question et demande à deux élèves de répondre en justifiant.

## Slide 43
10 min

## Slide 44: Maintenant on va passer aux tâches à réaliser sur le livret. On commence par la tâche p.31« Je m’entraine en binôme » . Travaillez individuellement, puis discutez de vos réponses en binômes.
L’enseignant·e accorde suffisamment de temps au travail individuel avant la discussion en binôme. Il circule pour contrôler et donner des indications en cas de blocage.

## Slide 45: On commence par préciser le type de circuit.
Les deux lampes sont montées en série avec le générateur.
X
L'enseignant.e désigne un élève au hasard pour répondre en l’incitant à justifier oralement leur démarche.

## Slide 46: On passe au choix de loi des tensions correspondante.
Les deux lampes sont montées en série avec le générateur:
Loi d’additivité des tensions
d’additivité des tensions
U1 + U2
L'enseignant.e désigne un élève au hasard pour répondre en l’incitant à justifier oralement leur démarche.

## Slide 47: On passe à l’application de loi des tensions correspondante pour calculer la tension U1.
U = U1 + U2
U - U2
6 – 4,5
1,5
L'enseignant.e désigne un élève au hasard pour répondre en l’incitant à justifier oralement leur démarche.

## Slide 48
12 min

## Slide 49: Maintenant c’est le moment de travailler tout seul. Voir le livret p 31 «je m’entraîne seul » .
L’enseignant·e circule dans la classe pour repérer les élèves en difficulté .

## Slide 50: Le temps est terminé. Corrigeons ensemble l’exercice.
Temps Écoulé
L’enseignant·e fait participer les élèves à la correction en leur demandant de présenter leurs réponses et de les justifier.

## Slide 51: A vous! Montrez-moi comment vous avez résolu cet exercice.
C’est un circuit en dérivation: on a deux boucles de courant.
L1 et le moteur M sont montés en dérivation et cet ensemble est monté en série avec L2.
UM
3,8
UG = UM + U2
UG - UM
9 - 3,8
5,2
Faire passer un élève pour la correction. Associer le reste de la classe au feedback. Identifier les erreurs. Insister sur les étapes à respecter.

## Slide 53: Qui peut me dire ce que nous avons appris aujourd’hui?

## Slide 54: Notre tâche principale de cette séance est:
L’enseignant.e donne un rappel de la séance.
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique

## Slide 55: Voilà ce qu’il faut bien retenir.
Loi de l’unicité des tensions
L’enseignant fait participer les élèves pour rappeler les lois des tensions.
UG = UL = UM

## Slide 56: Voilà ce qu’il faut bien retenir.
Loi d’additivité des tensions
L’enseignant fait participer les élèves pour rappeler les lois des tensions.
UG = U1 + U2

## Slide 57: Voilà ce qu’il faut bien retenir.
L’enseignant fait participer les élèves pour rappeler comment déterminer la tension aux bornes d’un dipôle dans circuit.
Pour déterminer la valeur de la tension aux bornes d’un dipôle dans un circuit électrique on:
identifie le type de circuit (série ou en dérivation),
on rappelle la loi des tensions correspondante,
on applique la loi.

## Slide 58: On termine par la carte lexicale suivante.
Faire participer les élèves à la lecture de la carte.
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d’une tension électrique
Ma tâche
Termes thématiques
Verbes de consigne
Structures pour répondre
Loi d’unicité des tensions
Loi d’additivité des tensions
Préciser
Calculer
Utiliser
MA CARTE LEXICALE
4
mots
Je retiens
D’après la loi ......................................................... on a: U = .......................... Donc U1 = ..........................
Les dipôles sont montés en……………………………….; on va utiliser la loi…………………………………………………………….

## Slide 59: Bravo à tous ! Révisez dans le livret ce qu’on a vu aujourd'hui et faire les exercices suivants:
Exercices 2 et 3 de la page 34
Exercices défis: 1,3,4 et 5 de la page 36 et 37
L’enseignant incite les élèves à faire l’exercice à la maison et clore la séance.

## Slide 60
A la prochaine séance!